Przykładowe pytania do egzaminu
 z Teledetekcji i Fotogrametrii

r. akad. 2008/2009

- Rozdzielczość obrazów fotogrametrycznych i teledetekcyjnych (rodzaje, przykłady).

# Obrazy wielospektralne i tworzenie indeksów środowiskowych (co to jest obraz wielospektralny, krzywa spektralna, przykłady systemów rejestrujących takie obrazy, indeksy – zasada dobierania kanałów, przykłady).

# Miejsce fotografii wśród teledetekcyjnych technik rejestracji obrazów (zakres spektralny, jaka jest możliwość rejestracji obrazów wielospektralnych)

# Fotointerpretacja zdjęć lotniczych (zasady, cechy, klucz).

# Wyjaśnić metodę tworzenia kompozycji barwnych metodą RGB i oraz podać wraz z uzasadnieniem jakie barwy .będzie miał obraz lasu liściastego i iglastego na kompozycji barwnej utworzonej z kanałów podczerwonego (NIR), czerwonego 
i zielonego (z zachowaniem  kolejności RGB).

# Klasyfikacja treści obrazów wielospektralnych (cel, różnica pomiędzy klasyfikacją nadzorowaną i nienadzorowaną , przebieg klasyfikacji nadzorowanej, rola pól treningowych).

# Obrazowanie radarowe (metody, zakresy fal, zastosowania).

# Korekcja radiometryczna obrazów satelitarnych (podać czynniki zakłócające, wymienić metody).

# Porównać satelitarne obrazy wysokorozdzielcze (VHRS) z systemem LANDSAT.

# Omówić zasadę działania ALS.

# Zniekształcenia zdjęcia lotniczego z tytułu nachylenia zdjęcia i rzeźby terenu (rysunek, wzory).

# Metody rektyfikacji geometrycznej zdjęcia lotniczego (metoda dla  terenu płaskiego 
i zróżnicowanego wysokościowo).

# Jakie dane są potrzebne do opracowania fotomapy a jakie do opracowania ortofotomapy?

# Czym różni się prawdziwa ortofotomapa od zwykłej? Jaki rodzaj modelu jest potrzebny do opracowania true orto?

# Do czego służy, na czym polega aerotriangulacja?

# Osnowa fotogrametryczna w fotogrametrii lotniczej (do czego służy, rodzaje)

# Zdjęcie lotnicze w skali 1:10000 zostało zeskanowane z rozdzielczością 1000 i 2000 dpi w trybie RGB. Obliczyć:

# rozmiary pikseli na obu obrazach cyfrowych,

# średnie rozmiary piksela w terenie dla obu rozdzielczości,

# wielkość  obu obrazów cyfrowych w pikselach, zakładając że zeskanowano  
   powierzchnię 22x22cm,

# objętość obrazów przy założeniu że są zapisane bez kompresji.

- Pokaż i nazwij na rysunku odpowiedniki elementów rzutu środkowego w kamerze fotogrametrycznej

- Co to jest błąd dystorsji obiektywu? Narysuj przebieg promienia przez obiektyw z dystorsją.

- Wymień i objaśnij znaczenie najważniejszych parametrów kalibracji analogowej kamery lotniczej umieszczane w certyfikacie.

- Jakie warunki winno spełniać zdjęcie fotograficzne, aby możne je było uważać za rzut środkowy?

- Podaj wstępną analizę dokładności opracowania stereofotogrametrycznego zdjęć lotniczych i  uzasadnij wpływ kąta rozwarcia kamery na tę dokładność.

- Od czego jest uzależniony wybór stożka kamery lotniczej?

- Planuje się wykonanie zdjęć lotniczych dla sporządzenia ortofotomapy tak, aby zdjęcie pokrywało sekcję o wymiarach 800x500 mm mapy w skali 1:10 000 z zapasem z każdej strony co najmniej 20% wymiaru sekcji. W jakiej skali i z jakiej wysokości należy wykonać zdjęcia kamerą o obiektywie półnormalnokątnym?

- Wykonano stereogram zdjęć normalnych, z bazy o długości 1,2 m, kamerą o ck=100 mm. Oblicz odległość miedzy dwoma punktami A i B, których współrzędne tłowe pomierzone za pomocą stereokomparatora wynoszą:

|  | x’ [mm] | z’ [mm] | p [mm] |
| --- | --- | --- | --- |
| A | -20,15 | 35,27 | 18,295 |
| B | 14,35 | 43,82 | 16,985 |

- Zapisać analitycznie warunek przecinania się dwu promieni homologicznych.

- Jak wyglądają równania obserwacyjne oparte o równania kolinearności? Objaśnij, w jaki sposób możemy wyznaczyć lub przyjąć wartości początkowe niewiadomych dla zdjęć lotniczych zakładając, że nie ma na nich odpowiednio rozmieszczonych fotopunktów.

- Co jest celem orientacji wzajemnej dwu zdjęć? Wymień i zdefiniuj elementy orientacji wzajemnej w układzie modelu definiowanym przez lewe zdjęcie. Podaj analityczne podstawy orientacji wzajemnej opartej o warunek komplanarności.

- Zdjęcie ekwiwalentne: definicja, obliczenie współrzędnych tłowych , zastosowanie w obliczaniu przestrzennych współrzędnych.

- Objaśnij zasadę opracowania stereogramu na autografie.

- Metody uzyskania sztucznego efektu stereoskopowego wykorzystywane w autografach analogowych i cyfrowych.

- Co to są linie epipolarne i zdjęcia epipolarne, jakie jest ich praktyczne znaczenie?

- Co nazywamy Numerycznym Modelem Terenu? Podaj i krótko omów sposoby pozyskiwania danych do NMT.

- Metody wykorzystywane w automatyzacji fotogrametrycznego pozyskiwania danych do  NMT

- Układ modelu stereogramu zdjęć lotniczych a układ fotogrametryczny stereogramu zdjęć naziemnych: przeprowadź analogie i wykaż różnice.

- Wybór optymalnej długości bazy stereogramu zdjęć naziemnych przy opracowaniu elewacji budynku.

- Zasada znaczka mierzącego w sztucznym efekcie stereoskopowym i jego znaczenie w pomiarach fotogrametrycznych.

- Metody fotogrametrycznego opracowania zdjęć niemetrycznych.

- Wyznaczenie współrzędnych  fotogrametrycznych dla stereogramu naziemnych zdjęć zwróconych.

- Wymień i objaśnij znaczenie parametrów transformacji wykorzystywanych w orientacji wewnętrznej na autografach cyfrowych.

- W trakcie lotu fotogrametrycznego wykonano zdjęcia lotnicze z pokryciem podłużnym 60% nad terenem o średniej wysokości 375 m n.p.m., kamerą lotniczą o stożku szerokokątnym (ck=152mm) i formacie zdjęć 23x23cm. Wysokościomierz w samolocie wskazywał wysokość lotu 2180 m ponad poziom lotniska. Wysokość płyty startowej lotniska: 204 m n.p.m. Należy wyliczyć: skalę wykonanych zdjęć, terenową długość bazy fotografowania