Projekt 1 BH: Analiza lokalizacji nowej zabudowy w różnych programach

Analizę należy wykonać niezależnie, to znaczy wszystkie etapy analizy (startujemy za każdym razem z tych samych danych) w 4 programach: ArcGIS, QGIS, IDRISI i ILWIS

Warunki analizy:

1. Obszary nieantropogeniczne.

2. Obszary niezalesione.

3. Odległość od wody: dalej niż 250 m.

4. Odległość od istniejącej zabudowy bliżej niż 500m.

5. Teren płaski, nachylenie <=2.5 stopnia

Uwagi do ArcGIS i QGIS

- NMT jest w układzie geograficznym – obliczanie nachyleń...

- przy łączeniu NMT i przechodzeniu wektor/raster uważać na wielkość piksela (domyślna wartość …)

- zastanowić się w jakim modelu (rastrowym czy wektorowym wykonać ostateczną analizę)

- na wektorach wykonujemy w sumie tylko dwa rodzaje analiz, buforowanie i nakładanie – pamiętać o opcjach scalania stref buforowych dla poszczególnych obiektów,

- uważać na funkcję sklejania (sumowania) czy nie powoduje nakładania się obiektów

- funkcjonalność ArcGIS znana z I stopnia

- funkcjonalność QGIS na wykładzie

- uważać na układ współrzędnych projektu i warstw

Uwagi do IDRISI i ILWISa:

- dostępne są konspekty, przy czym należy je traktować pomocniczo, tzn. analizę wykonać zgodnie z warunkami jak wyżej, a nie tymi z konspektu.

W sprawozdaniu należy zamieścić, opis danych, metodykę w każdym programie, wyniki z każdej „ścieżki”. Należy podać powierzchnię już istniejącej zabudowy i powierzchnię potencjalnie dostępna dla zabudowy.

NA 3 ZAJECIA PROJEKTOWE NALEŻY PRZYNIEŚĆ RAPORT Z ARCGIS, W CELU SPRAWDZENIE POPRAWNOŚCI